Egy kis ízelítő a több száz oldalnyi kidolgozott anyagból…, ha érdekel a dolog, jelezd…

+ laborgyakszik, kidolgozott vizsgák, stb…

palooo@freemail.hu

Modul 3: PPP	1

Áttekintés	1

3.1. Soros pont-pont összeköttetések	2

3.1.1. Bevezetés – soros kommunikáció	2

3.1.2. Időosztásos multiplexelés	2

3.1.3. A határpont	4

3.1.4. DTE/DCE	4

3.1.5. HDLC beágyazás	7

3.1.6. A HDLC beágyazás konfigurálása	8

3.1.7. A soros interfész hibaelhárítása	9

3.2. PPP hitelesítés	14

3.2.1. A PPP réteges architektúrája	14

3.2.2. PPP-kapcsolat létrehozása	17

3.2.3. PPP hitelesítő protokollok	19

3.2.4. A jelszó-hitelesítő protokoll (PAP)	19

3.2.5. A kihívásos kézfogás hitelesítési protokoll (CHAP)	20

3.2.6. A PPP beágyazási és hitelesítési eljárás	21

3.3. A PPP konfigurálása	23

3.3.1. Bevezetés – a PPP konfigurálása	23

3.3.2. A PPP konfigurálása	24

3.3.3. A PPP hitelesítés beállítása	24

3.3.4. A soros PPP beágyazás konfigurációjának ellenőrzése	27

3.3.5. A soros beágyazási konfiguráció hibáinak elhárítása	28

Összegzés	29

### 3.1.1. Bevezetés – soros kommunikáció

A WAN-technológiák a fizikai rétegben soros átvitelt alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy a keretek bitjei a fizikai átviteli közegen keresztül egymást követően kerülnek továbbításra.

A második rétegbeli kereteket alkotó biteket a fizikai rétegbeli folyamatok egyenként helyezik rá a fizikai átviteli közegre.  ▼

A jelzés módja lehet

- nullára vissza nem térő (Nonreturn to Zero Level, NRZ-L),

- nagysűrűségű bináris (High Density Binary 3 (HDB3) és

- változó jelzésinvertáló (Alternative Mark Inversion, AMI).

Ezek a módszerek példák a fizikai rétegbeli kódolási szabványokra, amelyeknek szerepe az Ethernetnél megismert Manchester-kódoláséhoz hasonló. A különféle soros kommunikációs módszereket egyebek mellett az is megkülönbözteti egymástól, hogy milyen jelzési megoldást használnak. Néhány a számos létező soros kommunikációs szabvány közül:

- RS-232-E

- V.35

- Nagysebességű soros interfész (High Speed Serial Interface, HSSI)

### 3.1.2. Időosztásos multiplexelés

A TDM egy fizikai rétegbeli megoldás. A kimenő csatornába multiplexelt adattípusokat nem különbözteti meg egymástól. A TDM a bemenő csatornák által használt második rétegbeli protokolltól független.

Az időosztásos multiplexelés (time-division multiplexing, TDM) segítségével több információforrás adatait is egyetlen közös csatornán, vagyis jelzéssel lehet továbbítani, majd az összeköttetés másik végén helyre lehet állítani az eredeti adatfolyamokat.

Az 1 ábra példájában három adatforrás szerepel, ezek felváltva használják a kimeneti csatornát. Első lépésként minden bemeneti csatornáról veszünk valamekkora adatrészt. Ennek az adatrésznek a nagysága változhat, de általában egyszerre egy bitet vagy egy bájtot olvasunk be. Attól függően, hogy biteket vagy bájtokat olvasunk, bitátlapoló vagy bájtátlapoló TDM-ről beszélünk.

Lásd a következő ábrát.

A bemeneti csatornák kapacitása teljesen eltérő is lehet. Ahhoz, hogy a kimeneti csatorna mindhárom bemenet forgalmát képes legyen továbbítani, legalább akkora kapacitással kell rendelkeznie, mint a három bemeneti csatorna összkapacitása.

TDM használatakor a kimeneti időrések mindig rendelkezésre állnak…., stb…

### 3.1.5. HDLC beágyazás

Kezdetben a soros kommunikáció karakter alapú protokollokkal folyt. A bit alapú protokollok ugyan hatékonyabbak voltak, de ezek a különféle cégek saját, zárt fejlesztései voltak. 1979-ben az ISO elfogadta a HDLC-t mint, szabványos bit alapú, a szinkron soros összeköttetéseken beágyazást végző adatkapcsolati rétegbeli protokollt. A szabványosítás hatására a HDLC-t további szervezetek is átvették és továbbfejlesztették. 1981 óta az ITU-T számos a HDLC-ből származtatott protokollt fejlesztett ki. A származtatott protokollok közül az alább felsoroltakat kapcsolatelérési protokolloknak hívjuk:

- LAPB, Link Access Procedure, Balanced (szimmetrikus kapcsolat-elérési eljárás), az X.25-höz

- LAPD, Link Access Procedure az ISDN D csatornák számára

- LAPM, Link Access Procedure for Modems és PPP a modemekhez

- LAPF, Link Access Procedure for Frame Relay, a Frame Relay összeköttetésekhez

A HDLC-t (High-Level Data Link Control, felső szintű adatkapcsolat-vezérlés), mely szinkron soros átvitelt alkalmaz, két pont között hibamentes átvitelt biztosít. A HDLC egy második rétegbeli keretező eljárást ír le, amely nyugtákkal és ablakozással biztosítja az adatfolyam-vezérlést és a hibajavítási lehetőséget. Minden keret formátuma azonos, legyen szó akár adat-, akár vezérlőkeretről.

A szabványos HDLC nem támogatja több protokoll azonos összeköttetés feletti használatát, ugyanis semmilyen módon nem képes jelezni, hogy éppen milyen felsőbb szintű protokoll adatait továbbítja. A Cisco egy saját HDLC-változatot is kifejlesztett, mely HDLC-keretek egy egyedi típus (type) mezővel is rendelkeznek, amely protokolltípust jelző mezőként szolgál.

Ennek a mezőnek köszönhetően ugyanazon a soros összeköttetésen több hálózati rétegbeli protokoll is osztozhat. A Cisco forgalomirányítók soros interfészein a HDLC az alapértelmezett protokoll.

A HDLC az alábbi 3 kerettípust definiálja, ezek vezérlő mezői rendre eltérnek egymástól: ▼

- Információs keret (I-keret) – Az átviendő adatokat tartalmazza. Az adatfolyam- és hibavezérléshez szükséges adatok is az információs keretre ültetve továbbíthatók.

- Felügyeleti keret (supervisory, S-keret) – Kérés/válasz eljárásokat biztosít arra az esetre, amikor adat-ráültetésre nem kerül sor.

- Számozatlan keret (unnumbered, U-keret) – További összeköttetés-vezérlő funkciókat biztosít, pl. a kapcsolat beállításához. A kód mező az U-keret típusát adja meg.

### 3.2.3. PPP hitelesítő protokollok

A PPP-kapcsolatok hitelesítési fázisa kihagyható. Miután az összeköttetés létrejött, és megtörtént a hitelesítési protokoll kiválasztása, elvégezhető a felek hitelesítése. A hitelesítés, ha egyáltalán használják, a hálózati rétegbeli protokollok konfigurálásának fázisa előtt történik.

A hitelesítési funkciók használatához a hívó félnek hitelesítési adatokat kell megadnia. Ezzel ellenőrizhető, hogy a felhasználó rendelkezik-e a rendszergazda engedélyével a hívás kezdeményezésére. Az összeköttetés két végén levő forgalomirányítók hitelesítési üzeneteket küldenek egymásnak.

A PPP hitelesítés konfigurálásakor a rendszergazda a jelszóhitelesítő protokollt (PAP) vagy a kihívásos kézfogás hitelesítési protokollt (CHAP) választhatja.  ▼

Általában a CHAP használata az ajánlott. ▼

Stb-…

palooo@freemail.hu